Cardfive中文制卡软件使用说明

一、在Cardfive制卡软件中找到Setup.exe安装文件,双击该安装文件来完成制卡软件的安装，并找到汉化文件按要求进行汉化。

二、在桌面找到Cardfive软件的快捷方式,双击运行Cardfive中文制卡软件。

三、软件基本功能介绍

Cardfive中文制卡软件支持基本的文字、图象、照片、数字、条码等内容的排版及单张打印,支持数据库的批量挂接打印。在制卡软件模板中设计好样卡模板，移动对象可以用鼠标或方向键，挂接数据库后，对样卡的任何改变，既对整个数据库起作用。

Cardfive中文制卡软件基本功能使用介绍:

备注：Cardfive软件中的工具用法基本相同，希望用户举一反三进行应用。

1、文本工具

在Cardfive中文制卡软件的左侧单击文字工具,在制卡区域按住鼠标左键,在制卡区域拖出一矩形区域,释放鼠标左键,在弹出的文字”属性”框的默认文本框,输入要打印的文本,在文本”属性”框的“文本”可以进行文本字体的属性设置,在文本”属性”框的” 常规设置”项中可以进行文本字体颜色的设置,如下图:

上面的文本设置完成后，单击文本“属性”框的“应用”项就可在制卡区域看到文本信息效果。要想再一次改变文本信息，在制卡区域双击要改变的文本即可重新编辑文本内容。

2、图像工具

在Cardfive中文制卡软件的左侧单击图象工具,在制卡区域按住鼠标左键,在制卡区域拖出一矩形区域,释放鼠标左键,在弹出的图象“属性”框中单击“打开文件”项,选择需要的图象或照片,在“选项”中，“保持图像比例”项，可以控制图象在改变大小时，是否按比例改变，其它还有一些选项功能，用户感兴趣的话可以试一下，要使图象填充整个卡面，右键单击，选择“填充到整版”项，如下图:

3、条码工具

在Cardfive中文制卡软件的左侧单击条码工具，在制卡区域按住鼠标左键,在制卡区域拖出一矩形区域，释放鼠标左键，在弹出的条码“属性”框的“条形码数据”框输入要打印的条码数据，在单击“条形码类型”下拉框中可以进行条码类型的设置（如二维码选择“QR Code”），在“常规设置”里可以设置二维码的尺寸和位置，完成设置后，单击应用即可看到效果，如下图:

4、其它工具

其它工具的用法与前面的工具类似。

四、数据库的挂接

备注：如果用户使用EXCEL表输入存储的数据库，不能直接用，要转换成文本格式的数据库（这里以文本格式为例进行讲解演示，其他格式类似），方法如下：

用户按数据的具体内容，在EXCEL表的第一行输入相应的字段名，然后按字段名输入相应的记录数据，然后点“文件”的“另存为”保存为文本的数据库“文本文件(制表符分隔)”，具体如下图：

1、数据库的挂接是通过“数据库连接“中的ODBC方式挂接的，它支持多种数据库格式，但其方式基本都一样，这里我们以文本数据库挂接为例。

2、数据库建好保存后，在Cardfive软件中，单击菜单栏中的“数据库”项，再选择“连接”项，在出现的“选择ODBC数据来源”属性框中，选择“文本数据来源”，如下图，然后下一步。

然后点击“完成“按键，数据库就挂接成功了。

3、将数据库中的数据导入制卡区中的文本、二维码、图象等中，以文本和二维码为例。

选择文本工具，在制卡区中拖一矩形区域，此时出现“属性”框，在属性框中的“变量来源”中选择“ODBC来源”项，如图：

在出现的“选定列”框中选择所需的字段，单击“完成”，单击“应用”，在制卡区中可以看到挂上的文本这一字段的效果。

其它地址、产品型号、电话等字段的挂接方法与名称字段相同，如果需要在模板上排版固定的文本，只需要文本属性框中直接输入，不需要挂接数据库，比如说字段名是固定的文本，就不需要挂接数据库。

4、二维码挂接

选择二维码工具，在制卡区中拖一矩形区域，此时出现“属性”框，在属性框中的“条码类型”中选择“QR Code”项；在属性框中的“变量来源”中选择“ODBC来源”项，如图：

条码类型中选择QR Code

变量来源中选择ODBC来源

选择二维码字段

5、其它内容的挂接与前面两种内容挂接类似。

五、根据客户要求完成样卡排版以后，在准备打印前，请先确认打印机安装好色带和PVC卡片，并确定色带类型是否选择正确，请先单击“文件”里的“打印”，然后选择安装好的“ilinkcard iT-2600 (V2)”证卡打印机驱动，点击确定后进行打印。

色带类型选择如下：

右键点击“ilinkcard iT-2600 (V2)”打印机图标，选择“打印首选项”，在弹出的“ilinkcard iT-2600 (V2)打印首选项”框里进行如下设置（也可以在打印对话框里选择安装好的“ilinkcard iT-2600 (V2)”打印机驱动属性进行同样的设置，如下图2），点击“卡的正面”，在“颜色格式”里选择“单色（仅K）”，在打印通信光缆吊牌的时候一般都是打印纯黑色的字体，所以我们这里以打印单色为例，如需要打印彩色请选用彩色色带即可打印。

图1

图2

完成以后，就可以进行打印。

附件：

ilinkcard iT-2600证卡打印机的日常维护与常见问题处理

一、ilinkcard iT-2600证卡打印机的维护

a.打印机维护是影响打印机运行及使用寿命的一个重要因素。

b.对打印机进行定期清洁可保证最佳打印质量并防止出现故障。

c.打印机清洁前，请清洁下打印机内部四周的灰尘（四周的灰尘在打印时可能会随着风扇的转动，漂浮在机器中，再由于静电吸附在打印头上再导致打印头断针），然后再用清洁卡清洁。

d．建议按每用完一卷色带使用清洁卡清洁机器中所有的滚轴并更换一个清洁轮。如果机器的使用环境灰尘比较重，请缩短清洁的时间段。

e.建议购买清洁笔。使用清洁笔清洁打印头.可以延长打印头的使用寿命.

注意：任何打印的清洁, 都会包括三个部分, 清洁轮用于清洁卡片的；清洁笔:用于清洁打印头；清洁卡: 用于清洁机器中所有的滚轴；是缺一不可的.

f.打开或关闭机箱盖时小心注意不要接触打印头。

g.检查机器时不要携带手表、戒指等容易接触打印头的物体（注意静电）。

h.不要把打印机放在灰尘太重或阳光强烈的地方。

i.清洁卡不能重复使用：清洁完一次后，清洁卡上的清洁剂会挥发，清洁卡上的清洁剂干了后，是不能起到清洁的作用的。有些客户放些酒精在清洁卡上重复使用，清洁卡清洁完一次后，清洁卡上已经是脏了，再用脏的清洁卡去清洁是不能清洁，有可能会使所有的滚轴脏上加脏，不仅起不到清洁作用的，而且会使打印机更脏。

二、常见问题处理方法

1、清洁方法：（打印机需保持在准备就绪状态）

按液晶显示屏下面MENU----按OK--拿掉卡—按NEXT----拿掉色带---按NEXT---按YES----机器响动，打开清洁卡，并确定清洁卡是湿的。把清洁卡中小的那端放入打印机出卡槽上面的孔中,注意此时打印机上盖是打开状态的.( 即：按液晶显示屏下面左----按右--拿掉卡—按左----拿掉色带---按左---按左--机器响动，打开清洁卡，并确定清洁卡是湿的。把清洁卡中小的那端放入打印机出卡槽上面的孔中,注意此时打印机上盖是打开状态的.注意：清洁卡可以翻过来多清洁几回，但只能用一次。如果滚轴很脏的地方，可以在按下YES----清洁卡进入后，用手轻轻压住清洁卡（压在打印头对应的黑色滚轴和进卡轮上）的方式，清洁效果会更好。清洁后放入色带，盖上上盖。按打印---此时进卡槽那的滚轴会转动，把清洁卡压到这个滚轴上，多清洁下。

单独清洁滚轴：

拿掉进卡盒----打开上盖----拿掉色带----按左边MENU----按NEXT----按OK----按住左边的向上的按钮，打印机里的滚轴会反方向转动。把清洁卡压在需要清洁的滚轴上。

2、手动进卡：（打印机需保持在准备就绪状态）

按液晶显示屏下面MENU----NEXT-- NEXT --NEXT---- OK ---CHANGE---SAVE

3、ilinkcard iT-2600最新监控.rar （解决每次出现第一张是白卡的问题或优化打印机的一些功能）：打开---- 双击应用程序---UPDATE（想要快些就打开上盖---盖上上盖）---机器会自动完成初始化

4、待机状态下显示屏的提示：

a、清洁

b、打印测试卡

c、打印机的咨询

d、手动进卡

e、最好不要调

f、返回菜单

5、后面不进卡的解决方法：

a.请先检查进卡槽是否有卡或卡槽是否放好。

b.或多放一些卡，但注意不要由于静电原因使卡粘在一起。

c检查是否更改为手动进卡：点击开始----控制面板-----设备和打印机----找到准备就绪的ilinkcard iT-2600-----右击-----打印首选项-------打印机状态----查看手动进卡后面是“是”还是“否”，如果是“是”，请按照前面第三个问题（手动进卡）进行操作。

d、拿掉进卡盒----打开上盖----拿掉色带----按左边MENU----按NEXT----按OK----按住左边的向上的按钮，打印机里的滚轴会反方向转动。按住右边的向上的按钮，，打印机里的滚轴会正常转动。------检查机器里的滚轮是否都有转动。

e.检查机器中的黑色滚轴是否有脏东西或色带屑粘在上面，清洁打印机。

6、打印出来是空白，没有文字：

a、检查打印的卡片是否有打孔；

b、如打印的是有打好孔的卡片，请把卡片有孔的一边放在正对打印机的右面；

c、卡片放好后，作如下设置：点击开始----控制面板-----设备和打印机----找到准备就绪的ilinkcard iT-2600打印机图标-----右击-----打印首选项------卡的正面------旋转180°。

7、打印出来的卡片文字被“DEMO”等字符覆盖：

a、检查CardFive卡片编辑软件是否汉化；

b、请打开CardFive软件安装包里面的汉化文件，进行CardFive编辑软件汉化；

c、汉化方法：把汉化文件里面的文件全部复制到CardFive软件的安装根目录下。

如有问题请联系：

技术服务电话：023-61213828